An attempt to build
Drehteller

made from scratch parts
and new components

AXL / 2012

# Zielsetzung
- wann
- was
- warum
- wie
- Arduino
- 5 Volt
- Steuerung über TTL / 5 Volt Pegel
- Debugging per LEDs
- Zentrale Komponenten
## Revisionen

# Beschaltung
Stepper unter Drehteller:
1 – gelb
2 – rot
3 – braun
4 – orange

720 steps / revolution

# Serial interpreter
## Commands

command	parameter
i		initialize
s	long	set speed [steps / sec]
a	long	set acceleration [steps / sec / sec]
m	long	move to step [steps]
d	long	move to degree [degrees]
h		halt immediately
w	long	wait [msec]

'0' - '9'		adds to the parameter (val = val * 10 + new)
-		negative parameter (val = -val)
LF		execute at line end (line feed, char(10))

## Resonses
k;d;0
command accepted
d;d;0
target position reached
## Stepper SY35ST23-0504A bi-polar Anschluß an Pololu Treiber

_Enable

Vmot
MS1
MS2
_Reset
MS3
_Sleep
STEP
DIR

GND
2B
2A
1A
1B
VDD
GND

+9 Volt
GND
BLACK
GREEN
RED
BLUE
+5 Volt
GND
GND
GND or
100k to VDD
VDD
VDD
Arduino
Arduino
{

Pololu
A4988

microstepping bipolar stepper motor driver

### A4988 Microstepping
MS1	MS2	MS3	Microstep Resolution	Excitation Mode
L	L	L	Full Step	2 Phase
H	L	L	Half Step	1-2 Phase
L	H	L	Quarter Step	W1-2 Phase
H	H	L	Eighth Step	2W1-2 Phase
H	H	H	Sixteenth Step	4W1-2 Phase

## Platine – Entwurf